## Slide 1
EdgeAI_Vision
Da API funcionando até a criação da IA
Desconstruindo o projeto de Visão Computacional de Borda

## Slide 2
Nossa investigação começa pelo resultado
Primeiro vemos a solução funcionando; depois abrimos cada camada.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
02
1 • O QUÊ?
Uma API recebe imagens e devolve detecções de EPIs.
2 • PRA QUÊ?
Separar responsabilidades facilita testar, corrigir e evoluir.
3 • COMO?
Voltaremos da API ao treinamento e aos scripts criados com IA.
O resultado final é uma cadeia de peças que trabalham juntas.
API
Inferência
ONNX
Treinamento
Antigravity

## Slide 3
Etapa 1 — A API em funcionamento
O ponto de partida: uma aplicação acessível pela rede.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
03
http://raspberry-pi:8000/
{ "service": "EdgeAI_Vision API",
"status": "online",
"mock_mode": false,
"classes": ["pessoa", "capacete", "colete", "luva", "oculos"] }
Exemplo de resposta esperada
O QUÊ?
Serviço que recebe pedidos HTTP.
PRA QUÊ?
Outro programa pede análise sem conhecer o modelo.
COMO?
Executada no Raspberry Pi, dentro de um container Docker.
mock_mode=false significa que a aplicação não deve responder com detecções simuladas.

## Slide 4
Etapa 2 — Visão Computacional de Borda
A análise acontece perto de onde a imagem é capturada.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
04
IMAGEM
Câmera ou arquivo
RASPBERRY PI
API + modelo ONNX analisam localmente
DETECÇÕES
classe • caixa • confiança
O QUÊ?
IA analisa imagens para localizar objetos.
PRA QUÊ?
Resposta rápida e menor dependência da nuvem.
COMO?
A imagem é enviada à API no dispositivo de borda.
Visão Computacional = técnicas para o computador interpretar imagens.

## Slide 5
Etapa 3 — Dois endpoints, duas formas de ver
Endpoint = endereço da API que executa uma função específica.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
05
POST /predict
O QUÊ? Devolve dados estruturados (JSON). PRA QUÊ? Outro software usa classes, coordenadas e confiança. COMO? Envia-se imagem numa requisição HTTP; a resposta é estruturada.
POST /predict/image
O QUÊ? Devolve imagem com detecções desenhadas. PRA QUÊ? Facilitar inspeção visual e demonstração. COMO? A API processa e retorna a imagem anotada.
JSON = dados
HTTP = comunicação
POST = enviar pedido
Imagem anotada
A interface da API pode permanecer igual mesmo quando trocamos o modelo.

## Slide 6
Etapa 4 — main.py: o porteiro
O arquivo principal recebe pedidos e encaminha o trabalho.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
06
Cliente
main.py FastAPI
inference.py
Resposta
O QUÊ?
Define rotas, valida pedidos e monta respostas.
PRA QUÊ?
Separar comunicação da lógica de visão computacional.
COMO?
Recebe a imagem e chama o componente de inferência.
FastAPI = ferramenta Python para construir APIs web.

## Slide 7
Etapa 5 — inference.py: o especialista
Aqui a imagem é preparada, analisada e convertida em detecções.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
07
1
Imagem
2
Pré-processamento
3
Modelo ONNX
4
Pós-processamento
5
Detecções
O QUÊ?
Código que executa a inferência — previsão do modelo.
PRA QUÊ?
Transformar pixels em classes, caixas e confiança.
COMO?
Prepara entrada, roda modelo e filtra resultados.
Pré-processamento = preparar a entrada. Pós-processamento = interpretar e filtrar a saída.

## Slide 8
Etapa 6 — Docker: a caixa organizada
O ambiente é empacotado para executar de forma mais reproduzível.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
08
Dockerfile
Receita que define como montar o ambiente.
Imagem Docker
Pacote criado a partir da receita.
Container
Aplicação em execução com suas dependências.
docker-compose.yml
Configuração para iniciar e ajustar o serviço.
Por que usar?
Facilita reproduzir, reiniciar e testar o ambiente.
Dependência = biblioteca ou componente de que a aplicação precisa.

## Slide 9
Etapa 7 — ONNX: o modelo pronto para rodar
O arquivo de inferência é exportado a partir do checkpoint treinado.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
09
best.pt
pesos do melhor checkpoint
Exportação
conversão de formato
best.onnx
modelo para inferência
O QUÊ?
ONNX = formato aberto para representar modelos de IA.
PRA QUÊ?
Executar o modelo fora do ambiente de treinamento.
COMO?
Exporta-se checkpoint e configura-se inference.py.
Checkpoint = arquivo que guarda os parâmetros aprendidos durante o treinamento.

## Slide 10
Etapa 8 — O dataset: exemplos para aprender
Dataset = conjunto de imagens e anotações que ensina o modelo.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
10
PESSOA
corpo humano
CAPACETE
cabeça
COLETE
tronco
LUVA
mãos
ÓCULOS
olhos
O QUÊ?
Imagens + caixas que marcam onde está cada objeto.
PRA QUÊ?
Aprender padrões visuais das cinco classes.
COMO?
Dataset SH17 filtrado/organizado para as classes do projeto.
Qualidade, variedade e anotações corretas influenciam o que o modelo consegue aprender.

## Slide 11
Etapa 9 — YOLO Small e o arquivo YAML
YOLO detecta objetos; YAML informa onde estão os dados e quais são as classes.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
11
YOLO Small
O QUÊ? Variante de tamanho small da família YOLO. PRA QUÊ? Buscar equilíbrio entre capacidade de detecção e custo computacional. COMO? Foi usado como modelo-base no novo treinamento.
data.yaml
O QUÊ? Arquivo de configuração dos dados. PRA QUÊ? Declarar caminhos e nomes de classes. COMO? Define treino/validação e mapeamento das 5 classes.
YOLO = detector
YAML = configuração
Small ≠ Nano
Nano costuma ser mais leve; Small é maior e pode aprender padrões mais complexos, mas tende a exigir mais recursos. O resultado deve ser medido no dispositivo-alvo.

## Slide 12
Etapa 10 — Treinar por 10 epochs no Colab
Epoch = uma passagem completa do conjunto de treino pelo modelo.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
12
Google Colab
ambiente na nuvem
NVIDIA T4
GPU gratuita*
10 epochs
10 passagens
O QUÊ?
Ajustar parâmetros internos com exemplos anotados.
PRA QUÊ?
Reduzir erros e reconhecer objetos melhor.
COMO?
Pipeline executada no Colab com GPU NVIDIA Tesla T4.
*Disponibilidade gratuita varia. Dez epochs são um experimento inicial, não garantia de desempenho ideal.

## Slide 13
Etapa 11 — O que os resultados dizem?
Valores do results2.csv no epoch 10; cada métrica responde a uma pergunta diferente.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
13
Precision
78.8%
Das detecções feitas, quantas estavam corretas?
Recall
68.5%
Dos objetos reais, quantos foram encontrados?
mAP50
72.9%
Qualidade média com IoU de 0,50.
mAP50–95
50.9%
Média mais rigorosa em vários IoU.
IoU = medida de sobreposição entre a caixa prevista e a caixa correta.
Não existe uma única “acurácia” que conte toda a história. Precision alta pode coexistir com objetos não encontrados; Recall ajuda a enxergar omissões.

## Slide 14
A evolução ao longo das 10 epochs
O CSV mostra melhora gradual nas métricas selecionadas.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
14
Chart: Epoch
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Precision | 73.834 | 68.34 | 72.792 | 69.079 | 72.423 | 74.178 | 78.353 | 78.155 | 79.067 | 78.838
Recall | 53.573 | 53.317 | 52.147 | 57.074 | 59.5 | 62.731 | 63.021 | 64.194 | 66.083 | 68.45
mAP50 | 57.917 | 56.822 | 57.439 | 60.319 | 63.144 | 66.935 | 67.94 | 69.799 | 71.311 | 72.864
Precision final
78.8%
Recall final
68.5%
mAP50 final
72.9%
Melhora geral não garante que todas as classes funcionem bem em imagens reais.

## Slide 15
Etapa 12 — last.pt e best.pt: dois registros
O treinamento pode guardar o estado mais recente e o estado com melhor avaliação.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
15
last.pt
O QUÊ? Checkpoint do fim da execução. PRA QUÊ? Retomar o treinamento a partir do estado mais recente.
best.pt
O QUÊ? Checkpoint considerado melhor segundo a métrica configurada. PRA QUÊ? Candidato natural para exportar e implantar.
best.pt → exportação → best.onnx
O CSV registra resultados por epoch. A confirmação de qual checkpoint foi selecionado depende da lógica de salvamento da pipeline.

## Slide 16
Etapa 13 — A pipeline de treinamento
Pipeline = sequência organizada de tarefas que leva dos dados ao modelo exportado.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
16
1
Preparar dataset
2
Ler YAML
3
Treinar YOLO Small
4
Avaliar validação
5
Salvar .pt
6
Exportar .onnx
O QUÊ?
Script que automatiza o ciclo de treinamento.
PRA QUÊ?
Repetir o processo com menos passos manuais.
COMO?
Configuração + comandos + avaliação + exportação.
Automação não elimina revisão humana: confira dados, caminhos, logs e arquivos gerados.

## Slide 17
Etapa 14 — Vibe coding com Google Antigravity
A pipeline foi criada com apoio de agente orientado por instruções do projeto.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
17
Google Antigravity
Ambiente de desenvolvimento com agentes de IA que ajudam a planejar e editar arquivos.
Skill.md
Arquivo de instruções: contexto, padrões, restrições e critérios para orientar o agente.
Parâmetros FIT
Requisitos e condições do projeto fornecidos para orientar a solução.
Vibe coding = desenvolver descrevendo a intenção em linguagem natural e iterando com ajuda da IA.
O QUÊ?
Usar um agente para acelerar a escrita da pipeline.
COMO com responsabilidade?
Pedir, revisar, executar, ler erros e validar resultados.

## Slide 18
O que o modelo já faz — e onde falha
O teste prático é tão importante quanto a métrica global.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
19
Já identifica
• Pessoas • Luvas • Óculos
Ainda precisa melhorar
• Confunde capacetes • Ainda não identifica coletes
O que isso ensina?
Métricas gerais podem esconder dificuldades específicas por classe.
Hipóteses a investigar (não conclusões):
• Poucos exemplos ou variedade insuficiente de capacetes/coletes. • Anotações inconsistentes, objetos pequenos, oclusão ou iluminação difícil. • Confusão entre classes ou diferença entre treino e cenário real.

## Slide 19
Próximas melhorias: plano de investigação
Cada melhoria deve ser testada com evidências, não apenas por tentativa.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
20
1 • Dados
Revisar quantidade, diversidade e qualidade das anotações.
2 • Métricas por classe
Inspecionar matriz de confusão, Precision e Recall por classe.
3 • Treinamento
Comparar mais epochs e hiperparâmetros; “mais” nem sempre é melhor.
4 • Imagens reais
Criar teste independente com luz, distância e ângulos variados.
5 • Implantação
Medir latência, memória e estabilidade do YOLO Small no Raspberry Pi.
Meta: melhorar a detecção sem perder velocidade e viabilidade na borda.

## Slide 20
Fechamento — a cadeia completa
Do resultado demonstrável à origem do modelo.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
21
Cliente
Endpoints
main.py
inference.py
ONNX
Treino
Antigravity
Pergunta para a turma
Se treinarmos um modelo melhor, precisamos mudar os clientes da API?
Resposta: não, se endpoints e formato das respostas continuarem compatíveis.

## Slide 21
Mini glossário para acompanhar a aula
Termos que apareceram ao longo da apresentação.
EdgeAI_Vision • YOLO Small • FIT
22
API
Interface para programas se comunicarem.
Endpoint
Endereço/função específica dentro da API.
Inferência
Uso do modelo treinado para fazer previsão.
YOLO
Família de modelos para detectar objetos.
ONNX
Formato portátil para modelos de IA.
Epoch
Uma passagem completa pelo conjunto de treino.
Dataset
Conjunto de imagens e anotações.
YAML
Formato de texto para configuração.
Precision / Recall
Acertos entre detecções / objetos reais encontrados.
mAP / IoU
Qualidade média / sobreposição das caixas.
Checkpoint
Arquivo com parâmetros aprendidos.
GPU / T4
Processador de cálculos paralelos / modelo NVIDIA.
Vibe coding / Skill.md
Programar com IA / instruções para o agente.